## Slide 1: MCU_3일차_UART_과제1
ROBIT 19th Probationary Intern
Ki Hong Park
(Kinesis Akashic)

## Slide 2: 과제 파일 설명
본 파일(“박기홍_과제1_보고서.pptx”)에서는 수업 자료에 명시된 바와 같이 MCU 3일차 UART 과제 1에 대한 내용만을 담고 있습니다. 과제 2, 과제 3에 대한 내용은 과제 1의 내용을 포함하여 인턴쉽 첫 날에 안내 받은 양식에 맞춰 알맞은 파일(“박기홍_07_29_과제보고서.pdf”)을 함께 제출 드립니다.
효율적인 공부 및 보고서 작성을 위해 pdf 파일로 보고서를 작성 후, 작성한 내용을 바탕으로 ppt 파일을 작성하였습니다. 공부 및 기록 순서는 다음과 같습니다.
1. Work Log 생성 및 당일 진행해야 하는 업무 작성하기
2. ATmega128에 대한 공부하기 (레지스터, 사용법, 에러 해결 등)
3. ATmega128 Concept Summery 파일에 공부 및 이해한 내용을 작성하기
4. 과제보고서(.pdf) 작성하기
5. 과제보고서(.pptx) 작성하기

## Slide 3: 과제 디렉토리 구조

## Slide 4: 과제 1

## Slide 5: 1-1. sbi에 대한 보고서
[사용법]
PORTX에 BITX번째 Bit를 ‘1’로 설정할 때 사용합니다.
sbi 사용 예시
sbi(DDRC, PB2); // PB2 PIN Output Mode

## Slide 6: 1-1. sbi에 대한 보고서
[정의]
sbi는 Macro Function으로 선언되었습니다. sbi는 PORTX에 BITX 위치를 ‘1’로 설정합니다.
PORTX : 특정 레지스터
BITX : 비트의 위치
1 << BITX : BITX를 1만큼 Left Shift Operator를 합니다.
PORTX |= (1 << BITX) : PORTX와 1 << BITX를 OR Operator합니다.

## Slide 7: 1-1. sbi에 대한 보고서
[원리]
BITX번째 Bit를 ‘1’만큼 Shift Operator합니다.
이 값을 PORTX와 OR Operator하여 반영합니다.

## Slide 8: 1-1. cbi에 대한 보고서
[사용법]
PORTX에 BITX번째 Bit를 ‘0’으로 설정할 때 사용합니다.
cbi 사용 예시
cbi(DDRC, PB2); // PB2 PIN Input Mode

## Slide 9: 1-1. cbi에 대한 보고서
[정의]
cbi는 Macro Function으로 선언되었습니다. cbi는 PORTX에 BITX 위치를 ‘0’으로 설정합니다.
PORTX : 특정 레지스터
BITX : 비트의 위치
~(1 << BITX) : BITX를 1만큼 Left Shift Operator를 하고, Not Operator를 진행하여 부호를 바꿉니다.(1 -> 0, 0 -> 1)
PORTX와 ~(1 << BITX)를 AND Operator합니다.

## Slide 10: 1-1. cbi에 대한 보고서
[원리]
BITX번째 Bit를 ‘1’만큼 Shift Operator한 후, 부호를 반전 시킵니다. (1인 경우 -> 0으로, 0인 경우 -> 1으로)
반전 된 값을 PORTX와 AND Operator하여 반영합니다.

## Slide 11: 1-2. SR-232 vs SR-485
[SR-232]
직렬 통신(RX, TX로 구성)
통신 길이가 짧음
1 : 1 통신에 유리함